## Slide 1: LIMITACIONES EN EL USO DE LAS GRÚA HORQUILLA.
Precauciones generales:
La altura y la anchura del lugar de trabajo deben ajustarse al tamaño de la grúa horquilla.
La grúa horquilla debe ser adecuada a la resistencia y a las desigualdades del suelo sobre el que se trabaja.
El peso de la carga transportada no debe superar nunca el peso máximo recomendado por el fabricante.

## Slide 2
Precauciones en el uso de grúa horquilla térmicas:
Las grúas horquillas con motor térmico no son adecuadas para trabajar en lugares con riesgo de explosión. Por ejemplo, cerca de almacenes de combustible, pintura, barniz. Hay grúa horquilla eléctricas especialmente preparadas para trabajar en estos lugares.
Las grúas horquillas con motor térmico no deben utilizarse en lugares con poco volumen o donde no exista una ventilación adecuada: los gases de escape pueden provocar intoxicaciones.

## Slide 3: EL ORDEN Y LA LIMPIEZA.
Cuando descubra objetos sueltos o una suciedad:
Primero. Si es posible y no es peligroso, limpiar la zona. Si no es posible o es peligroso (por ejemplo, cuando se trata de una sustancia corrosiva), señalizar y avisar al responsable.
Segundo. Piense: ¿hay riesgos relacionados con la suciedad?

## Slide 4
Las normas de circulación.
Los peatones siempre tienen preferencia:
  Primero. Avisar de su proximidad tocando la bocina.
  Segundo. Asegurarse de que se está a más de 1 m del peatón.
Al circular detrás de otra grúa horquilla, mantener una distancia de seguridad de 3 veces la longitud de su equipo.

## Slide 5
    Los apilamientos en altura:
Retirar o colocar una carga en el apilamiento mediante movimientos verticales.
Ante un balanceo, detener la maniobra, depositar la carga en otro lugar y buscar la causa de dicho movimiento.
Evitar depositar las paletas cargadas directamente unos encima de otros.
No formar apilamientos que superen los 6 m de altura.
Aunque los recipientes con no más de 50 litros se pueden almacenar contra la pared o formando una pirámide, no superar los 7 niveles de apilamiento ni una altura de 5 m.
EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES